## Slide 1: Radiométrie-Photométrie : capacités en étalonnage du LNE-LCM
Journée : Etalonnage au sol des instruments optiques
  25 juin 2024

## Slide 2: Radiométrie-Photométrie : capacités en étalonnage du LNE-LCM
Introduction
Photométrie
Radiométrie
Spectroradiométrie
Matériaux
sommaire

## Slide 3: Introduction
Prestations réalisées dans le cadre d’un système qualité conforme a la norme EN 17025
  Etalonnage
    Acréditation COFRAC 2-22
    23 lignes de portée
  Essais
    Acréditation COFRAC 1-0606
    4 groupes de lignes de portée

## Slide 4: Photométrie
  Intensité des sources
    Méthode: Comparaison aux étalons d’intensité lumineuse du laboratoire à l'aide d'un photomètre
    Moyen: Rail optique de 6 m
  Flux lumineux de sources
    Méthode: Comparaison aux étalons du laboratoire à l'aide d'un lumenmètre à sphère intégrante
    Moyen: Sphère intégrante de 2 m de diamètre
  Goniophotométrie de sources
    Méthode: Comparaison aux étalons du laboratoire à l'aide d'un goniophotomètre
    Moyen: Goniomètre avec une distance optique de 25 m

## Slide 5: Photométrie
  Luxmètre
    Méthode: Comparaison à un luxmètre étalon raccordé aux étalons d’intensité lumineuse pour un niveau de 1000 lx puis vérification de la linéarité avec une source d’éclairement variable
    Moyen: Rail optique et source d’intensité variable à sphère intégrante
  Luminancemètre
    Méthode: Comparaison à un luminancemètre étalon raccordé aux étalons d’intensité lumineuse et un étalon de réflectance (facteur de luminance)
    Moyen: Source de luminance à sphère intégrante
  Source de luminance
    Méthode: Mesure directe avec un luminancemètre étalon
    Moyen: Luminancemètre étalon

## Slide 6: Radiométrie
  Radiomètre UV
    Méthode: Comparaison à un radiomètre étalon aux longueurs d’onde (254, 313, 365, 460 nm) et en bande large (300-400 nm)
    Moyen: Lampes à décharge filtrée (Hg, Xe)
  Radiomètre laser
    Méthode: Comparaison à un radiomètre étalon raccordé au radiomètre cryogénique
    Moyen: Laser à différentes longueurs d’onde et différentes caractéristiques temporelles (continu ou impulsion)

## Slide 7: Radiométrie
  Radiomètre Fibre optique
    Méthode: Comparaison à un radiomètre étalon aux longueurs d’onde 850, 1300, 1310 et 1550 nm
    Moyen: Diodes laser (1 mW)
  Fluxmètre
    Méthode: Densité de flux totale incidente sur le fluxmètre déterminée par modélisation d’un corps noir à haute température
    Moyen: Corps noir sous vide (convexion nulle) et corps noir à pression atmosphérique. Température max 900°C
  Pyranomètre
    Méthode: Comparaison à un pyranomètre étalon (étalonnage PMOD) sous éclairement solaire artificiel
    Moyen: Simulateur solaire

## Slide 8: Spectroradiométrie
  Détecteurs
    Méthode: Comparaison à un détecteur étalon raccordé au radiomètre cryogénique
    Moyen: Banc basé sur un monochromateur et une source à large spectre. Détecteurs étalons Si, Ge et InGaAs

## Slide 9: Spectroradiométrie
  Sources spectriques
    Méthode: Comparaison à des sources étalons en éclairement spectrique relatif. Calage en absolu avec la mesure de la grandeur lumineuse
    Moyen: Banc basé sur un monochromateur et des détecteurs Si, InGaAs
Monochromateur
Optique
d’entrée
Lampe à étalonner
Etalon
Table de translation
Détecteur

## Slide 10: Spectroradiométrie
  Spectroradiomètres
    Méthode: Mesure de sources spectrales (longueur d’onde) et d’éclairement spectrique (grandeur absolue). Caractérisation de la linéarité dynamique et temporelle à l’aide de sources d’éclairement de niveau variable
    Moyen: Sources de référence, banc d’addition de flux

## Slide 11: Matériaux
  Filtres
    Méthode: Mesure du rapport du flux d’un faisceau monochromatique avec et sans la présence du filtre
    Moyen: Spectrophotomètres à double faisceaux

## Slide 12: Matériaux
  Etalon de réflexion diffuse
    Méthode: Comparaison à un étalon de réflexion de référence dans des conditions géométriques particulières
    Moyen: Spectrophotomètres associés à des accessoires spécifiques

## Slide 13: Matériaux
  Indice de réfraction
    Méthode: Minimun de déviation d’un prisme
    Moyen: Goniomètre à codeur angulaire

## Slide 14: Matériaux
  Etalon de brillant
    Méthode: Comparaison à un étalon de brillant
    Moyen: Brillancemètre de référence et étalon de brillant d’indice de réfraction connu

## Slide 15
Merci pour votre attention